## Slide 1
Imagen: https://www.hisour.com/aerogel-40784/
www.nano-link.org
Versión 022519
Aerogels

## Slide 2
La siguiente presentación contiene información de trasfondo sobre aerogeles y su rol en la nanotecnología.
Puede presentarse como introducción a la actividad de laboratorio sobre aerogeles.
Visión general

## Slide 3
El apodo del aerogel: “Humo azul semisólido”
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California
El aerogel parece un holograma …….¿realmente está ahí?.......
Es un material semisólido altamente poroso.
Tiene la densidad más baja que cualquier semisólido conocido hasta ahora. Es mil veces menos denso que el vidrio.

## Slide 4
El aerogel es un producto de la nanotecnología
Imagen (SEM) del aerogel
Los aerogeles están compuestos de esferas de sílice o dióxido de silicio (SiO2), de 10 nm, llenas de aire.
Pesan solo un poco más que el aire. De hecho, una de sus formas es 99.8% aire.
Se necesitarían cerca de 8,000 de estas “burbujas” de aire para rellenar el ancho de un cabello humano.

## Slide 5
¿Por qué el aerogel se observa color azul?
El tamaño de las “burbujas” de aire es similar al de las moléculas de aire y los espacios con aire en los glaciares.
Todas dispersan la luz azul más que la roja, haciendo que se observe color azul.
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California
Gray Glacier, Torres del Paine National Park Chile

## Slide 6
¿Cómo se produce el aerogel?
Los laboratorios producen aerogel suspendiendo bióxido de silicio en alcohol y agua para formar un gel.
El líquido se remueve con bióxido de carbono bajo alta presión y temperatura.
Por esa razón, la producción de aerogeles es costosa.

## Slide 7
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California
Propiedades físicas extremas del aerogel
Propiedad | Aerogel de sílice | Vidrio de sílice
Densidad (kgm3) | 5-200 | 2300
Area superficial específica (m2/g) | 500-800 | 0.1
Transmisión óptica a 632.8 nm | 90% | 99%
Conducción termal (1/C a 20-80 °C) | 0.016-0.03 | 1.2
Impedancia acústica (kg/m2/s) | 104 | 107
Indice de refracción a 632.8 nm | 1.002-1.046 | 1.514-1.644

## Slide 8
El aerogel es extremadamente fuerte para su masa
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California
Un ladrillo con una masa de 2.5 Kg puede ser sostenido por un pedazo de aerogel con una masa de 2 gramos.
¡Casi 1,000 veces más liviano!

## Slide 9
¿Por qué el aerogel es tan fuerte?
Estructura del aerogel
“German Aerospace Center (DLR)”
El aerogel tiene una relación mayor de área superficial a volumen.
Todas las esferas diminutas que componen al aerogel proveen mayor soporte estructural que el vidrio, el cual tiene una relación menor de área superficial a volumen.

## Slide 10
El aerogel es un aislante extremo
Todas esas “burbujas” (esferas) de vidrio llenas de aire hacen del aerogel un aislante asombroso.
El aerogel es 40 veces mejor que la fibra de vidrio (“fiberglass”).
Crayones en aerogel sobre una flama
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California

## Slide 11
El aerogel es transparente
Los paneles de aerogel se utilizan en el diseño de algunos edificios para ahorrar dinero, ya que disminuye los costos energéticos.
Como el aerogel es transparente, permite que la luz atraviese los paneles.
De esta forma, se mantiene la temperatura ideal (cálida) en el edificio.

## Slide 12
El aerogel es extremadamente liviano
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California
El aerogel tiene una densidad extremadamente baja.
NASA utiliza aerogel por lo liviano que es el material, lo cual permite que las cargas de los cohetes sean menos costosas de enviar al espacio.
Por tal razón, fue utilizado en el “Mars Pathfinder Rover” y en la sonda “Stardust”.

## Slide 13
Atrapando polvo de cometa
El reto de la misión “Stardust” era recolectar polvo del cometa “Wild 2”. ¿El obstáculo encontrado? Cómo disminuir la alta velocidad de las partículas sin cambiar su forma y composición química.
Estas partículas viajaban seis veces más rápido que la bala de un rifle, pero fueron detenidas por un bloque de aerogel.

## Slide 14
Atrapando polvo de cometa
Cuando una partícula golpea el aerogel, se entierra en el material, produciendo una marca (“track”) en forma de zanahoria de casi 200 veces su propia longitud.
Como el aerogel mayormente es transparente, los científicos pueden utilizar las marcas para encontrar las partículas diminutas (10 micrones).
Partícula atrapada en aerogel
“NASA Jet Propulsion Laboratory”, “California Institute of Technology”, Pasadena, California

## Slide 15
Ciencia ciudadana
¡Puedes ayudar a buscar polvo de cometas!
http://stardustathome.ssl.berkeley.edu/
Las computadoras no pueden notar la diferencia entre las grietas en el aerogel y las huellas hechas por partículas de cometas; los humanos sí.

## Slide 16
Referencias
"Aerogels: Their History, Structure, and Applications." “The Frontier” -. N.p., n.d. Recuperado el 22 de agosto de 2015. Sitio web: http://geobeck.tripod.com/frontier/aerogels.html
"Bristolite Daylighting Systems." “Bristolite Daylighting Systems. N.p., n.d. Recuperado el 22 de agosto de 2015. Sitio web: http://www.bristolite.com/interfaces/productsummary.aspx?M=4&V=1
DeForrest. "Aerogel Uses: Current and Future." Título desconocido. “Western Oregon University”, n.d.. Recuperado el 22 de agosto de 2015. Sitio web: https://www.wou.edu/las/physci/ch350/Projects_2006/DeForrest/Aerogel%20Project/Uses-Current%20and%20Future.html
Liljeholm, Anders. "Aerogel." “Nanoscale Informal Science Education”. “Oregon Museum of Science and Industry”, n.d. Sitio web: http://www.nisenet.org/
“United States. NASA. Jet Propulsion Laboratory. Aerogel Mystifying Blue Smoke”. N.p.: n.p., n.d. “Print”.
“United States. NASA. Jet Propulsion Laboratory. Stardust NASA's Comet Sample Return Mission”. N.p.: n.p., n.d. “Print”.